- Obvody jednosmerného prúdu.

(Aktualizované 7.1.2005)

Príklad č.1.1:

Vypočítajte hodnotu odporu Rp tak, aby merací systém S ukazoval plnú výchylku pri 12 V.

Príklad č.1.2:

Aký bude stratový výkon vedenia ? Koľko stojí ročná prevádzka vedenia ? Aké bude napätie U2 na záťaži ?

Cu (( = 0,01786.10-6 (m), l = 100 m, d = 0,5 mm, Rz = 50 (, U = 100 V, 1kWh = 4 Sk

Príklad č.1.3:

Vypočítajte hodnotu rezistivity a minimálny výkon odporu, ktorý treba pripojiť k žiarovke, ak musíme dodržať parametre žiarovky (12V, 50W).

Príklad č.1.4:

R1= ... = R5 = 1 (

U1=10V, U2=?V

Príklad č.1.5:

Vypočítajte hodnotu odporu RB, tak aby daný merací systém S ukazoval plnú výchylku, ak svorkami A, B bude pretekať prúd 10A.

Príklad č.1.6:

Vypočítajte veľkosť prúdu I v danom obvode, ak:

R1= 1(, R2= 2(, R3= 3(, U= 2V

Príklad č.1.7:

Vypočítajte veľkosť prúdu, ktorý by ukazoval ampérmeter (IA=? A), ak: R1= 1(, R2= 2(, R3= 3(, R4= 4(, U= 5V, RA= 0(

Príklad č.1.8:

Vypočítajte hodnotu predradného odporu, pre jednoduchý stabilizátor so zenerovou diódou.

Ip=150 mA; U2=5V; U1=12 V; R=? (

Príklad č.1.9:

Vypočítajte veľkosť prúdu I, ak platí: R1= 0,5(; R2= 2(; R3= 6(; U= 4 V; I= ? A

Príklad  č.1.10:

Aké napätie ukáže voltmeter (Rv= (). U=10V, R1= 1(, R2= 2(, Rz= 3(

Príklad č.1.11:

U1 = 10V, R1 = 150 (. Vypočítajte hodnotu odporu R2 = ? ( tak, aby platilo: U2 = 3 V.

Príklad č.1.12:

Vypočítajte hodnotu odporu R2= ? ( tak, aby výkon odoberaný zo zdroja bol presne 500 W.

R1= 30(, R3= 40(, U1=100V

# Text boxes

IA

Ip